ZHSC-BF  SF6免拆卸校表阀使用说明书

# 珠海三昌电器有限公司

# 珠海德昌电气有限公司

一 产品概述

本产品为我公司新型专利产品，用于SF6密度继电器与SF6气室的连接装置，具有结构新颖体积小重量轻特点，对一次安装设备不产生任何影响及破坏，装配之后可以使电力检修人员不用拆卸本装置，就能对SF6气体密度继电器进行校验或更换，彻底解决了继电器检修、更换以及补气中的拆卸难题，避免了因定期校验过程中拆卸接头导致的对开关密封面及密封圈的损害，大大降低了泄漏几率，提高了工作效果，确保SF6电气开关的安全运行；

二 应用范围

- SF6绝缘组合（GIS）             SF6绝缘互感器

- SF6 绝缘断路器                 SF6绝缘母线系统

- SF6 绝缘柱上开关               SF6绝缘充气柜

- SF6绝缘变压器                  SF6绝缘环网柜

三 功能

- 实现不拆卸SF6密度继电器，就可对SF6密度继电器进行非常方便的校验或更换;

- 便于对开关进行微水测量或补气;

- 无须拆卸螺丝，一人即可独立操作。方便、省力、省时；

- 可以避免因拆卸而引起密封面、密封圈损坏；

- 便于现场人员对开关进行测微水和补气操作；

四 技术参数

- 原料：铝/铜合金/不锈钢

- 公称直径：6、8、12mm（中压设备）  DN20（中低压） 20mm(高压特高压)

- 表面处理 : 铝：氧化处理 \铜合金：钝化处理\AISI304不锈钢：不作处理

- 工作温度-40℃---+60℃

- 泄漏率：<5.0×10-9Pa.m2/s(氦气检漏)

五 产品结构说明

1、SF6密度继电器接口：接头和SF6密度继电器的连接端口

2、控制开关：          防止SF6密度继电器与接头脱落，起到紧固的作用

3、补气校验接口：      连接校验或补气设备的连接端口

4、本体接口：          是和开关相连接的端口

六 安装方法

七 使用方法

- 补气：将补气装置接口连接到GFM阀门式SF6密度继电器装配接头的补气

校验接口上，进行补气；

- 校验：将校验仪与补气校验接口连接，对密度继电器进行校验，校验完成后，

断开校验仪与补气校验接口，拧上保护盖完成对继电器的校验；

八 可选功能

- 标准尺寸适应用DILO全系列 及国内外各大开关厂全系列产品；

- 三通阀去除免拆卸功能，简易三通；

- 接口尺寸：可定制非标品；

- 直径尺寸：可定制非标品；

九 产品优势

- 自主研发设计及生产，外观小重量轻外形新颖；

- 安装简单方便，现场人员经简单培训（现场或电话培训）可快速上手进行安装；

# Text boxes

三昌公司版权所有！

SANCHANG 标志，三昌，三昌电器、德昌、德昌电气是三昌公司在中国和/或其他国家的注册商标。其他公司或个人不得擅自使用以上信息作为其公司、产品与服务标记的全部或部分。

如需更多信息：

请登陆 www.3317zh.com

珠海三昌电器有限公司

珠海市香洲区永田路21号1栋706

Tel：0756-8581230、8581231、8581235    Fax：0756-8585627

需三昌公司更多信息，请致电珠海三昌电器机构沟通解决，如需了解三昌产品、技术和服务的详细信息，请访问三昌国际互连网站

SF6密度继电器接口

补气校验接口

本体接口

控制开关

产品结构说明图

第一步：

从开关或断路器上拆下SF6密度继电器；

第二步：将SF6密度继电器与GFM阀门式密度继电器装配接头的接表口连接，调好方向并拧紧；

第三步：将开关或断路器与GFM阀门式密度继电器装配接头的本体接口连接，调整好方向并拧紧；

第四步：拧好保护盖，观察继电器的指针位置是否为额定值，若不是，反转阀芯至挡圈处（最外端）；

现场安装示例图

ABB断路器增加延长管，便于补气检验